Інструкція з пожежної безпеки

Дії при виникненні пожежі:

- у разі виникнення пожежі подати сигнал тривоги та   сповістити пожежну охорону за номером телефону – 01;

- покинути  приміщення кабінету;

- необхідно зачинити двері кабінету  і всі двері, що зустрічаються на шляху: під час пожежі вони перешкоджають поширенню вогню;

- евакуюватися з будинку, в якому сталася пожежа, необхідно по незадимлених сходах і коридорах.

Застосовуючи   вогнегасник, необхідно

дотримуватись загальних правил безпеки:

- не проходити повз пожежу в пошуках вогнегасника, бо тупикове приміщення може виявитися для вас пасткою;

- під час гасіння електроустаткування, що перебуває під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до розтруба вогнегасника була не меншою від 1 метра;

- гасіння робити  з навітряного боку;

- залишати вільним шлях евакуації ;

- у разі невдалого гасіння негайно залишити приміщення й очікувати на допомогу. Ваше знання обставин допоможе тим , хто прийде на поміч;

- у разі гасіння водночас кількома вогнегасниками не здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованими назустріч один одному;

- після закінчення гасіння відходити необхідно обличчям до вогнища;

- за наявності запасного вогнегасника з вогнегасною речовиною охолоджувальної дії обробити нагріті поверхні з метою запобігання повторному запаленню.